第二十届北京市印刷行业职业技能大赛平版制版工初赛理论复习题

第一章   印刷基础知识

一、单项选择题

1．目前我国使用的胶印印版，其版基是经处理过的金属( D )。

A．铜    B．锌    C．铁    D．铝

2.  胶印的墨层厚度一般约为( B )。

A．5mm     B．5μm    C．12μm   D．30μm

3.  活字排版技术是我国宋代的(  D )于公元1041～1048年发明的。

A．宋徽宗    B．岳飞    C．祖冲之    D．毕昇

4．令是纸张的计量单位，印刷用纸以( A )张全张纸为一令。

A．500    B．100     C．800    D．1000

5．一张全张纸可折合成( D )印张，1令纸就合1000个印张。

A．一个    B．四个     C．八个    D．两个

6．Adobe公司为电子文件开发的格式是( D )。

A．JPEG    B．TIFF    C．EPS  D．PDF

7．目前平版印刷中使用较普遍的网点是( C )

A．混合加网    B．调频  C．调幅  D．高保真印刷

8．PS是( A )的简称。

A. PostScript  B. Photoshop   C.PostServer    D. PretectServer

9．下列原稿中，通常密度范围最大的是(  B  )。

A．彩色照片 B．天然色反转片 C．印刷品原稿  D．绘画原稿

10．输出的胶片实地密度值应是( C  )。

A．1.0    B．2.0    C．4.0    D．1.5

二、多项选择题

1．影响印刷色彩质量相关油墨的主要因素有(  CE  )。

A．干燥方式    B．流动性    C．着色力    D．黏度

E．成分

2．印刷油墨由(  ABCD  )按照一定比例混合而成。

A．色料    B．连结料    C．填充料    D．附加剂

E．染料

3．印刷的要素是指( ADEFG )。

A．原稿    B．软件    C．硬件    D．印版

E．油墨    F．承印物    G．印刷机械

4．下面属于透射原稿的有( CD )。

A．彩色照片    B．画稿    C．底片    D．彩色反转片

E．印刷品

5．下面属于反射原稿的有( ABE )。

A．彩色照片    B．画稿    C，底片    D．彩色反转片

E．印刷品

6．网点角度差在(  CE  )时产生的花纹最细腻、美观。

A．75°   B．45°    C．30°   D．15°  E．60°

7．在印前应用软件的文件格式中，使用最多的格式有( CDE  )。

A．txt    B．doc    C．PDF    D. TIFF   E．JPEG

8．RIP的具体作用是(  BDE  )。

A．文件排版 B．解释页面描述文件，生成页面点阵信息

C．印前校对  D．快速生成高精度汉字  E．图像加网处理

9．下面适合采用骑马订的有(  AD  )。

A．64页以下的薄本书籍  B．字典    C. 200页以下的书籍

D．练习本    E．三折页

10．烫印的纸制品主要用于( BCDE )。

A．书籍内文    B．请柬、贺卡   C．证书    D．酒盒

E．书籍封面

11. 标准光源的检测指标有哪些（ABC）

A. 色温      B.显色指数      C.亮度   D. 温度

三、判断题

1．职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。 √

2．《印刷业管理条例》规定，印刷经营许可证不得出售、出租、出借以及以其他形式转让。 √

3．在计算机处理中，矢量图形不会因放大、缩小或旋转等操作而失真变形。  √

4．文件的扩展名是文件的一部分，它表示了文件的属性。√

5．在信息日益复杂化的今天，不注重技术方法的管理者将必定是落伍者，必将被淘汰。   √

√

第二章  印刷色彩知识

一、单项选择题

1．在可见光谱中，青色光的波长区间为( C ) nm。

A.  380～430    B. 430～500    C. 470～500    D.  500～560

2．除了(  B  )外，其余是色觉的三个要素。

A．光线的照射   B．眼睛

C．功能正常的视觉器官和大脑   D．呈现颜色的物体

3．在不同色相的光谱色中，  (  C  )是比黄光稍暗的次明亮色光。

A．红光    B．橙光    C．绿光    D．蓝光

4．在照明适中的情况下，( A )有最大饱和度的可能口

A．红光    B．橙光    C．黄光    D．绿光

5．不同的物体与人眼距离相同，则对眼睛形成的视角与物体的大小成(  A   )。

A．正比关系    B．反比关系    C．积分关系    D．没有关系

6．彩色物体的呈色特点之一是(  D  )的变化。

A．明度    B．色相   C．饱和度    D．全部

7．光源色是影响物体呈色的一个因素，其中(  A  )起主要作用。

A．光谱成分    B．照射距离    C．照射强度    D．照射角度

8．若一光源的色温为2800K，其颜色应呈( A   )色。

A．偏红    B．偏绿    C．偏蓝    D．白

9．眼睛对不同波长的光能量产生光感觉的效率与波长之间的关系称为(  B  )。

A．光谱能量函数    B．光谱光效率函数

C．相对光谱能量分布    D．光谱密度

10．全色盲是因为人眼视网膜上只有(  D  )起作用。

A．感蓝细胞    B．感绿细胞    C．感红细胞    D．视杆细胞

11．色料减色混合的两种类型是(  A  )和透明色彩层的叠合。

A．色料调和    B．色彩叠加    C．颜料叠合    D．染料叠合

12． 根据人眼视角与视觉清晰度的关系，若在1.5米处观察一印刷品，则方形网点的加网线数至少为(  D )。

A. 1751pi    B. 881pi    C. 301pi    D. 221pi

13．在色料混合中，若黄色料2份，青、品红色料各l份，混合后的颜色为( C )。

A．黄色    B．黑色    C．古铜色    D．枣红色

14．下列颜色不构成互补色的是(  B  )。

A．品红和绿    B．品红和黄    C．青和红    D．黄和蓝

15．非发光体的颜色是由反射或透射出的光线的(  B  )决定的。

A．光的强度    B．光谱成分    C．辐射能量    D．光的波长

16. Lab模式中，a代表（   C  ）

A. 亮度      B.饱和度       C.偏红或偏绿的程度   D. 偏黄或偏蓝的程度

二、多项选择题

1．人的视觉只能分辨出颜色的(  ACE  )变化。

A．色相    B．波长    C．明度  D．亮度  E．饱和度

2．影响物体颜色的客观因素有(  ABC  )。

A．物体    B．光源    C．环境    D．年龄

E．性别

3．物体的颜色受到(  CD  )因素的影响。

A．人的大脑    B．眼睛    C．光源色    D.环境色

E．固有色

4．三色学说可以很好地解释(  AC  )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．色差

E．颜色对比

5．如果一种油墨中加入黑色油墨，则该油墨颜色的(ABC)会降低。

A．明度    B．反射率    C．饱和度    D．密  E．色相

6．四色学说可以很好地解释(  BC  )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．颜色误差

E．颜色对比

7．加色模式的三原色（即色光三原色）是( ACE )。

A．红    B．黄    C．绿    D．青  E．蓝

8．计算机中RGB色彩模式的取值正确的是( ACE )。

A. R=150    B. G=-50    C. R=250    D. B=256

E．R=G=B=255

9．青版的相反色是( ABD )。

A．品红色    B．黄色    C．蓝色    D．红色 E．绿色

10．阶段学说可以很好地解释( ABC   )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．色差

E．颜色对比

11．色光反射混合是在人的视觉器官内进行的，又分为( BC )。

A．直接混合    B．动态混合    C．静态混合 D．加色混合

E．减色混合

12．色料混合后可以形成另一种颜色，其中属于二次色的颜色为（BD）

A．黄色    B．绿色    C．枣红色  D．蓝色E．品红色

13．格拉斯曼在论述颜色混合定律时，包含的内容有( ABCD )。

A．中间色律    B．代替律    C．颜色相加律D．补色律

E．颜色相减律

14．印刷上常用的氙光源具有(  AB  )特点。

A．显色性好    B．色表好    C．显色性差 D．色表不好

E．连续光谱

15．照明用的白炽灯具有(  ABE  )特点。

A．显色性好    B．色表好    C．显色性差    D．色表不好

E．连续光谱

16. 目前印前常用的RIP彩色打样软件有哪些？（ABC）

A. GMG       B. CGS       C.EFI       D.PS

17. 校准显示器，需要设置哪些特征参数？（ ABC ）

A.  亮度       B. Gamma       C. 色温     D. 色空间

18. 电子书逐渐走向成熟，（ACD ）文件格式属于电子书

A. CEB        B. FBD      C. PDF     D. EPUB

19. 下列( ABCD))哪些仪器需要做色彩管理

A．照相机    B．扫描仪    C．显示器    D．打印机    E密度计

三、判断题

1．人眼能感觉的波长范围是380～780 Um。×

2．在可见光中，波长630～780 nm为红色光。√

3．光谱光效率函数值为0的光谱称为不可见光。√

4．若人眼不能区分红色和绿色，则此种现象为红绿色盲。√

5．原色与间色混合，得到的颜色一定是复色。×

第三章  平版制版知识

一、单项选择题

1．调频加网技术是通过改变网点在空间分布的(  C  )实现的。

A．振幅    B．大小    C．频率  D．深度

2．激光照排机输出分辨率为2400dpi，加网线数为15 01pi，则网点能表现的灰度等级为( C )。

A．16    B．17    C．256    D．257

3．数字打样必须有( C )技术的支持。

A．胶印打样    B．CTP制版    C．色彩管理    D．CTF

4．对于完全替代的GCR+ UCA，UCA的作用范围应控制在(  C  )。

A．高调    B．中间调    C．暗调    D．全阶调

5．标准原稿的密度范围是( A )。

A. 0.3～2.7    B. 0.3～4.0    C, 0.5～2.3    D. 0.5～2.5

6．采用CCD进行光电转换的扫描设备是(  B  )。

A．数码相机    B．平面扫描仪    C．滚筒扫描仪  D．电分机

7．复制国画时最好采用(  C  )分色方法。

A．UCA    B．UCR    C．GCR    D．常规

8．对于提高印刷适性的UCR，去除范围应控制在(  A  )。

A．暗调    B．中间调    C．高调    D．全阶调

9．在高色温环境下设置好数字相机的白平衡后，在低色温环境下进行拍摄，则得到的图像可能会(  B )。

A．偏蓝    B．偏红    C．偏青    D-偏绿

10．用分光亮度仪测量光源颜色特性时，必须要安装( C )。

A.黑筒    B．滤光器    C．环境光测量组件   D．滤色片

11．精美的艺术书籍复制对图像分辨率的基本要求是(  C  )。

A. 180dpi    B. 300dpi    C.350～400dpi  D. 500dpi

12．用于印刷的图像分辨率一般是(  C  ) dpi。

A.  72～100    B. 150～200    C. 300～400    D. 500 - 600

13．中性灰平衡中间调YM与C相差( B )。

A.4%～6%    B.7%～9%   C. 11%～15%    D.  16%～20%

14．  (  B  )网点排列时网点中心距始终不变，而网点大小变化。

A．调频    B．调幅    C．混合    D．线条

15．没有网点角度和线数概念的是( C )网点。

A．调幅    B．链形    C．调频    D．圆形

16．在网点角度排列中主色版大多采用(  B  )的网点角度。

A．900    B．45°    C．15°    D．75°

17．印刷品线数为1751pi.其扫描的分辨率应为( B )。

A. 175dpi    B. 350dpi   C.1200dpi    D. 2400dpi

18．调幅网点的大小通常用网点覆盖率表示，对于100%的网点通常称为(  C  )。

A．绝网    B．无网    C．实地    D．平网

19．一幅尺寸为4英寸×2英寸的图像，分辨率为200×200 ppi，将其放大为8英寸×4英寸输出，则放大后的解像度为(  D ) ppi。

A. 200×200    B.400×400    C.50×50    D.100×1OO

20. CTP联机直接制版与脱机工作流程相比最大优点是( C )。

A．简化工艺流程    B．降低成本

C．提高生产效率和精度  D．安全

二、多项选择题

1．使用调幅加网技术时要考虑(  CDE  )要素。

A．网点大小    B．网点锐度    C．网点形状 D．加网线数

E. 网点角度

2．调幅加网技术中，常用的加网角度是(  BCDE  )度。

A．30    B．15    C．45 D．75  E．90

3．计算机直接制版技术包含有( CD )。

A．CTF技术    B．PS技术   C．CTP技术    D．CTcP技术

E．RIP技术

4．彩色印刷复制中，形成色误差的主要因素是(   BCD )。

A．印刷机    B．滤色片    C．纸张    D．油墨 E．橡皮布

5．目前常用的加网算法有( ACE )。

A.有理正切加网    B．有理余切加网  C．无理正切加网

D．无理余切加网  E．超细胞结构加网

6．图像锐化调整量与( BCD )有关。

A．颜色模式    B．原稿内容    C．原稿质量    D．承印物类型

E．图像格式

7．如果原稿图像偏黄且曝光不足，设定扫描参数时可以(  BD  )。

A．白场定低些    B．减少黄版的量  C．层次曲线调为S形

D．提高亮度    E．增加青版和品红版的量

8．图像复制质量控制的要素是( BCD )。

A．网点大小    B．层次    C．颜色    D．清晰度

E．分辨率

9．由彩色照片获取灰度图的方法有(  ABC  )。

A．直接扫描为灰度图

B. 彩色图像扫描后转换为灰度图

C．扫描为Lab图像后，取Lab彩色模式图像的L信道为灰度图

D．将线条稿转换为灰度图

E．取CMYK彩色模式图像的Y信道为灰度图

10．数字相机的成像质量取决于(  AE  )。

A．CCD    B．光圈    C．快门    D．输出接口 E．镜头

11．属于热敏制版技术的特点是(  ACE  )。

A．可明室操作    B．无须预热操作

C．经过烤版印量可达100万    D．曝光速度最快

E．可免化学处理，减少环境污染

12．属于内鼓式制版机特性的是( ABD )。

A．采用单束激光头    B．适合紫激光版材

C．适合大幅面的制版    D．扫描速度快

E．适合热敏版材

13．设备无关的颜色空间是( CD  )。

A. CMYK    B. RGB    C. CIE-XYZ    D. CIE-Lab

E．HSB

14．色复制中，网点的主要作用有(  ABCE  )。

A．在印刷中，网点是感脂单位    B．网点起着组色的作用

C．网点起到调节层次阶调的作用  D．网点起着冲淡墨色的作用

E．网点起到还原色彩的作用

15．色印刷中的黑版类型有(  BDE  )。

A．微调黑版    B．短调黑版    C．中调黑版    D．长调黑版

E．全阶调黑版

三、判断题

1. 图形和图像，在印刷复制时都需要加网处理。×

2．曲线只影响到图像的阶调。×

3．网角设置为90度是行业标准，不能随意更改。×

4．图像处理器(RIP)的功能是进行页面解释和加网处理。×

5．扫描仪主要是由光学系统、光电转换系统、电子系统和机械系统四大部分组成。 √

第四章   图像处理

一、单项选择题

1．下列方法中，  (  C  )不能缩小当前图像工作窗口。

A．Alt+放大工具    B．Ctrl+ -

C．拖动图像角点    D．导航面板的缩小按钮

2．图层面板中的透明锁定项，可保护(  D  )的透明区域不被编辑。

A．所有层    B．背景层

C．普通层    D．当前编辑的普通层

3．实际操作中， (  A  )需要进行图像的灰度变换计算。

A．提高对比度    B．翻转    C．粘贴    D．放大或缩小

4．于一幅RGB模式的图像，可建立Alpha通道的数量最多为(  B  )个。

A．52    B．53    C．55    D．56

5． 海绵工具用来改变图像的( D   )。

A．工作模式    B．位深度    C．亮度    D．色域

6．模拟四色套印的图层工作模式是(  A  )。

A．正片叠底    B．滤色    C．差值    D．正常

7．彩色图像的质量与色调分辨率和( C   )有关。

A．加网线数    B．加网角度  C．空间分辨率  D．图像模式

8．图像中图层的类型有多种，其中(  D  )图层为矢量图层。

A．背景    B．普通    C．填充    D．文字

9．图像能直接转换到(  C  )图像。

A．RGB    B．CMYK    C．灰度    D．索引彩色

10．RGB彩色图像经过去色处理后，图像模式变为(  B  )模式。

A．灰度    B．RGB    C．索引彩色    D．多色调

11. （ B）是图像的采样率，也就是图像中每英寸所包含的像素数目

A.  dpi       B.  ppi     C.  lpi       D.  ind

二、多项选择题

1．印刷数字图像处理与模拟图像处理相比具有(  BCD  )等优点。

A．处理速度快    B．灵活性高    C．精度高    D．再现性好

E．存储空间小

2．图像与图形相比，具有(  ABC)等特点。

A．与设备有关    B．存储量大    C．表现颜色丰富

D．矢量图像     E．连续调图像

3．图像的数字化过程包含(  BC  )等过程。

A．扫描    B．抽样    C．量化    D．离散  E．编辑

4．目前使用的图像存储格式TIFF可支持的压缩方式有(  CDE  )。

A．RAR    B．KZ    C．ZIP    D．LZW   E．JPEG

5．在Photoshop CS中存储裁剪路径的文件格式有(  BCE  )。

A．GIF    B．EPS    C．JPG    D．PSD  E．TIF

6．应用于印前的图像格式有( ADE   )。

A．EPS格式    B．GIF格式    C．JPEG格式

D．PDF格式   E．TIFF格式

7． 为了保存数字图像中的Alpha通道，可以选择的存储格式有( CDE  )格式。

A．EPS    B．GIF    C．JPEG 2000   D．PSD E．TIFF

8．在Photoshop的混合模式中，( AB )模式是以色光或色料混合模式工作的。

A．滤色    B．正片叠底   C．叠加    D．色相  E．颜色

9．Photoshop中的路径在图像处理中具有(  BCD  )的功能。

A．打印矢量路径  B．转换为选区    C．剪切路径

D．填充路径  E．连接对象

10．一幅彩色图像的色调偏红，可以使用(   ABC )命令进行调整。

A．曲线    B.色相／饱和度  C．色阶    D．色调分离

E．替换颜色

三、判断题

1．形状层可执行自由变换操作，文字层却不可以。    ×

2．Photoshop CS中的TIFF格式仅支持LZW、ZIP两种压缩算法。×

3．滤色工作模式操作得到的结果颜色总是较亮的颜色。 √

4．色模式中，若黑色与红色相混合，其结果颜色为黑色。×

5．擦在普通层上涂擦，得到的结果一定是透明的。 √

6．桶工具只能用前景色和图案对当前选区进行填充。√

7．图像转换为双色调图像后可以用TIFF格式保存。×

8．了栅格化图层命令，只是对图层中的文本进行了栅格化。×

9．具除了度量长度、角度之外，还可以拉直图像。 √

10. 画工具与仿制图章工具在使用上基本类似，但产生的结果不一样。 √

第五章  图形制作与排版技术

一、单项选择题

1．  (  C  )文件格式既可以存储图形又可以存储图像。

A．JPEG    B．TIF    C．EPS   D. BMP

2．电子图书逐渐走向成熟，  (  A  )文件格式不属于电子图书。

A．FBD    B．CEB    C．PDF   D. EPUB

3．在GB编码中，包含有( A )个文字。

A．6763    B．27003    C.21003   D. 11673

4．图形的属性包含( C )。

A．颜色和分辨率 B．填充和线型 C．填充和轮廓D．颜色和线型

5．Illustrator CS6有多个非常有用的辅助工具，其中(  C  )不是辅助工具。

A．标尺    B．裁切标记    C．浮动面板    D．网格

6． 绘制图形可以通过工具箱中的绘图工具和(  C  )设置参数值来实现。

A．画笔    B．钢笔    C．对话框    D．工作面板

7．在排版软件中不属于样式制定范畴的是(  D  )。

A．段落样式    B．文字样式    C．嵌套样式    D．任务样式

8．  (  B  )项不属于文字美工设计。

A．勾边字    B．正文字    C．立体字    D．空心字

9．条码在日常生活中已经普遍应用，书刊封底使用的是( A   )。

A．一维条码  B．二维条码  C．PDF417条码  D．QRcode条码

10．不属于编码体系命名的是(  C  )。

A．GB编码    B．GBK编码    C．GBJ编码    D．Unicode编码

二、多项选择题

1．依照原稿及设计要求在校样上(  BD  )排版中的差错称为校对。

A．修改    B．检查    C．编写    D．标注

2．以下选项中有关排版方向的描述正确的是(  ABCD  )。

A．正向横排    B．正向竖排    C．反向横排    D．反向竖排

3．在排版格式上，习惯有( AD )的规定。

A．单字不成行    B．单行不成段    C．单字不成面

D．单行不成面

4． 楷体字形方正、笔画运转自如，接近手写体，因此主要用作(  BCD  )中的短文正文等。

A．广告宣传    B．通俗读物    C．小学课本    D．报刊

5．出版及发行单位将自己的单位名称或报纸、期刊名称，设计出某种字体（多为名家书写）并制成不同尺寸的原版，排于本社出版物的(  ABCD  )上。

A．封面    B．扉页    C．版本记录页    D．书脊或广告

6．编辑和作者可以使用(  AB  )在Word中输入数学公式。

A．Mathtype    B．方正科技公式输入法

C．王码五笔    D．陈桥五笔

7．版权页中，按有关规定记录有(  ABC  )发行者、印刷者、字数等项目。

A．书名、作者或译者姓名、出版社

B．版次、印次、印数、开本、印张

C．出版年月、定价、书号    D．目录、索引、前言

8．刊头一般排在报刊、杂志、诗歌、散文的大标题的( CD   )。

A．右下角    B．下边    C．左上角    D．上边

9．中文排序方式包括( ABC )。

A．笔画    B．拼音    C．部首    D．偏旁

10．版面内容会带有页码信息的是( ABCD )。

A．索引    B．目录    C．尾注    D．检字表

11．文字排版经常用到分栏对齐的规范，增加阅读的舒适性，对齐方式可分为(  AC  )。

A．段首对齐    B．插行对齐    C．逐行对齐    D．段尾对齐

12．下列对标点符号排版描述正确的是( ABD   )。

A．标点不能排在行首

B．行末不能出现引号、括号、书名号的前半部

C．英文排版没有符号禁排规则

D．破折号和省略号不能中间断开排在行末行首

13．在排版软件版面设置中可设置(  ACD  )标记。

A．裁切    B．文字    C．出血    D．套位

14．避免背题的方法是( ABC )。

A．把上一面（或几面）的正文缩去一行，同时把下一面的正文移一行上来

B．把标题移到下一面的上端，同时把上一面（或几面）的正文伸出几行补足空白地方

C．实在不能补足，上一面的末端有一行空白是允许的

D．让标题在页末占一行

15．有关图注的说法正确的是(  AB  )。

A．图注是指插图的注解和说明

B．图注的行长一般不应超过图的长度

C．图注的行长比图的长度更长

D．图注的行长应等于图的长度

16．属于书籍排版的组成要素有(  ABCD  )。

A．封面    B．目录    C．标题    D．前言

17．在排版中遇到行首或行末的禁排符号时，就要将文字符号进行(  AB  )。

A．挤排    B．疏排    C．删减    D．增加

18．正文插图的说明文字与图边上下距离不合理的是( AD   )。

A．小于2 mm    B．3mm    C．4～5mm    D．8mm以上

19．书刊正文排版规范中提到的“单字不成行”是指(  ABC  )不独占一行的要求。

A．单个字    B．单个字带一个标点符号

C．单个标点符号    D．单个词组

20. 科技书中外文符号代表(  ABC  )的用正体。

A.单位    B．人名    C．缩写词    D．外来语

三、判断题

1．Adobe Illustrator是集图形设计、高品质输出于一体的矢量图形软件。   √

2．Illustrator中常见的文件格式是AI和TIFF两种格式。×

3．图形与设备无关，故图形也被称为面向对象的图像。 √

4．要对文字对象实现实时上色，应先将文字转换为轮廓对象。√

5．图文制作工艺中，通常把文字、图形和图像称为页面元素。 √

6．图形是由一系列具有不同亮度的像素组成的。×

7．行末不允许出现前引号、前括号、前书名号。 √

8．通读校对是“校是非”，手工折校是“校异同”。  √

9．表注是指表格的注解和说明。一般排在表的下方，也有的排在表框之内，表注的行长一般不应超过表的长度。 √

10.通栏排就是以版心的整个宽度为每一行的长度，这是书籍的通常排版的方法。√

第六章色彩管理与输出

一、单项选择题

1．  (  A  )色彩转换意图适用于彩色反转片的复制。

A．可感知的    B．饱和度优先    C．相对比色    D．绝对比色

2．  (  C  )色彩转换意图适用于两种设备色域相差不大，且要求转换前后的色度值尽可能相同的情况。

A．可感知的    B．饱和度优先   C．相对比色  D．绝对比色

3．  ( D )色彩转换意图适用于数字打样时在承印物上模拟印刷品实际承印物的纸白。

A．可感知的    B．饱和度优先    C．相对比色    D．绝对比色

4．显示器校准时采用(  A  )作为显示器的标准色温。

A. 5000K    B.5500K    C. 6000K    D. 7000K

5．下列色彩空间不适合作为色彩管理的PCS（色彩连结空间）的是( C )。

A.  CIE LAB    B.  CIE XYZ    C.sRGB    D.  CIE 1931 RGB

6．标准色表为透射型的是(   A  )。

A. IT8.7/1    B. IT8.7/2    C.IT8.7/3    D. IT8.7/4

7．用于输出设备特征化的色表IT8.7/3 -共包含(  C  )个色块。

A．210    B．840    C．928    D．746

8．对于175线／英寸的印刷品，所采用的数字图像的分辨率通常为( D  )。

A. 72ppi    B. 96ppi    C. 175ppi    D. 350ppi

9．若计算机直接制版机的输出分辨率为2400 dpi，一个网目调单元的宽度为16个设备像素则加网线数为( C )。

A．100lpi    B．3001pi  C．1501pi D．3501pi

10．CMYK颜色空间的色域要(  C  )RGB颜色空间。

A．大于    B．等于    C．小于    D．超过

11．( C )不属于规矩线。

A．十字线    B．丁字线    C．信号条    D．裁切线

12．用密度计测量青油墨单色梯尺的网点面积时，应该选用(  C  )色滤色片。

A．蓝    B．绿    C．红    D．青

13．颜色测量与(   A )、物体反射或透射率、人眼视觉功能都有关。

A．光源    B．绝对黑体    C．视觉理论    D．颜色

14．校正显示器的特征参数是(  B  )，表示为显示器特征曲线。

A. Grayscale    B. Gamma    C. Tint    D. Toner

15．直接制版机网点增大补偿是为了解决直接制版机的(  A  )，应该定期进行。

A．非线性效应    B．激光点反射效应

C．出错提示机制    D．队列输出机制

16. CIP3工作流程中的印刷生产格式是（  C ）

A . PPC        B. PCC      C. PPF       D. PPI

17. JDF的定义是（A ）

A. 是一种基于XML的开放式文件，涵盖了印刷工作流程中的各个环节。

B. 意为“可移植文件格式”，是一种结构化的文档格式。

C．是“个性化印刷标识语言”。

D. 是种图形文件格式。

18. ISO 12647中的哪个部分是数字直接打样？（D）

A. ISO12647-2        B.  ISO12647-4         C. ISO12647-6       D. ISO12647-7

19. （ B  ）标准的PDF工作流程始于报业印刷，后来慢慢英语于使用数字印刷机的个性化印刷领域，欧洲国家多采用该标准。

A. PDF/X-1a     B. PDF/ X-3       C. PDF/X-1        D.  PDF/X-2

二、多项选择题

1．颜色信息在不同设备上的颜色数据不统一，颜色出现差异的原因有(  BCD  )。

A．设备制造商遵循了相同的标准

B．各设备制造商的设计原理不同

C．各设备制造商选用的材料不同

D．各设备制造商的设备制造工艺不同

2．国际色彩联盟的主要任务是(  AB  )。

A．创建色彩管理的标准

B．创建核心文件的标准格式

C．确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

D．创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

3．ICC色彩管理系统的三要素包括(  ABC  )。

A．色彩连结空间    B．设备特性文件  C．色彩管理模块

D．RGB色彩空间

4．色彩管理的步骤包括( ABC )。

A．设备的校正（Calibration）

B．设备特性化(Characterization)

C．颜色转换( Conversion)    D．替换颜色(Replacement)

5．Photoshop中的色彩管理特性是由(  ABC  )来控制的。

A.显示器设置    B．印刷油墨设置  C．分色设置   D．色彩平衡

6．颜色测量中，可使用(  AB  )制成标准白板作为颜色测量仪器的工作标准。

A．氧化镁    B．硫酸钡    C．氧化铜    D．氧化银

E．氯化镁

7．紫激光CTP成像系统具有( ABCD )的特点。

A．激光器维护成本低  B．激光使用寿命短

C．制版速度快   D．设备性能稳定

8．热敏CTP成像系统具有( BC )的特点。

A．激光器维护成本低  B．可明室操作

C．通常需要预热处理  D．成像分辨率低

E．传统Ps版

9．喷墨印刷技术主要应用于印刷(  CDE  )。

A．精美杂志    B．高精细印刷    C．户外广告    D．大幅面海报

E．印刷数码打样

10．对数码打样样张可能造成影响的因素有(  ABCD  )。

A．纸张与墨水    B．打印机种类

C．参考特征文件  D．色彩转换方式 E．图像的大小

11. 属于数码打样系统的是（ACD）

A. 性能优秀的不同幅面的彩色喷墨打印机

B. 用来出版的版材

C．支持色管理系统CMS的设备驱动程序

D. 含有色彩管理数据的集成模块CMM

三、判断题

1．使用“视图一色域警告”命令，虽然能够有效观察图像的超出CMYK色域的颜色区域，但会对图像的颜色造成小范围损失。   √

2．烤版处理后的Ps版，耐印力可以提高到10万～15万印。   √

3． 应用紫激光技术的CTP制版机中，曝光光源采用的是波长为400 nm的激光。√

4．在封闭式色彩管理下，操作人员通常可以按照标准化的色彩管理方法，自行完成不同设备之间的颜色转换。    ×

5．开放式色彩管理的颜色转换，可实现设备颜色值到设备颜色值的直接转换，不需要通过与设备无关的颜色系统来进行。  ×

6. ICC是国际色彩联盟，它是由CIE发展而建立的。   ×

7. 采用相对色度色彩转换方式时，超出颜色空间的颜色可能会发生很大的变化，甚至几个不同的颜色经转换后得到相同的结果颜色。√

8．显示设各是通过显示屏输出颜色信息，故显示设备可以遵循输出设备的色彩管理过程。√

9．设备校正是色彩管理中最容易被人们忽视的步骤。一旦忽视该步骤，色彩管理很可能会失败。 √

10．显示器的校正与特征化是将己知标准颜色数值与测量值进行比较的过程。 √